## Slide 1: Producción Industrial de Ácido Glucónico
Álvaro Moreno Sevilla
Grado en Biotecnología
2022 / 2023

## Slide 2: Índice
1. Objeto y justificación de la tesis
2. Introducción
  2.1. Ácidos orgánicos
  2.2. Propiedades
  2.3. Aplicaciones
3. Microorganismos productores
  3.1. Hongos
  3.2. Bacterias
4. Aspergillus Niger
    4.1. Taxonomía
    4.2. Glucosa oxidasa
  5. Producción de ácido glucónico
  5.1. Qué producir y cómo
  5.2. Tratamientos previos (Upstream)
  5.3. Fermentación
  5.4. Separación y Purificación (Downstream)
Conclusión

## Slide 3: 1. Objeto y justificación de la tesis

## Slide 4: Objeto y justificación de la tesis
OBJETIVOS
Cómo es la producción industrial
Cuáles son las actuales limitaciones
Cuáles son las tecnologías que podrían solventarlas
Creciente necesidad desarrollo sostenible
Biotransformaciones
Producción químicos basados en petróleo
Literatura publicada en los últimos 70 años
Se abren nuevas aplicaciones

## Slide 5: 2. introducción

## Slide 6: Introducción
Propiedades ácidas débiles conferidas por grupo carboxilo
Metabolitos primarios
Numerosas aplicaciones en multitud de ámbitos
2.1. Ácidos Orgánicos
Crecimiento
Metabolismo
Cualquier m.o potencial productor
Ácido cítrico
Ácido láctico
Ácido itacónico

## Slide 7: Ácido Glucónico
Ácido 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico || Ácido orgánico débil multifuncional
Más implantada: Fermentación batch sumergida aireada con Aspergillus Niger η 95-98%
Comercialización como ácido glucónico, como sales derivadas y gluconolactonas
H2O

## Slide 8
2.2. Propiedades
Tabla 1. Características generales del ácido glucónico [1].

## Slide 9
2.3. Aplicaciones
Excipiente formulación, suplementos de ciertos minerales, reguladores del pH…etc.
GA-calcio: inyecciones efecto anti-necrosis en tejidos profundos
GA-hierro: tratar la anemia
GA-zinc: acelerar la curación de heridas, tratar el resfriado común, maduración sexual retardada, alteraciones en la piel o decaimiento mental
GA-quinina: inyectado intramuscularmente para tratar la malaria
Tratamiento de carnes
Coagulación del tofu
Agentes leudantes (levaduras industriales)
Reductor de la absorción de grasas en la bollería industrial
GA – sodio
Lavado de paredes pintadas para quitar precipitados de carbonatos metálicos, evitar la corrosión.
Formulación del cemento controlar los tiempos de asentado de la construcción, mejorar la resistencia
Acidulante
Endulzante
Antiséptico
Saborizante
Capacidad quelante

## Slide 10
2.3. Aplicaciones
Agente quelante de iones Fe y Cl retirar sustancias cloradas a pH neutro
Reciclar catalizadores metálicos desgastados de Mo, Ni y Al
Eliminar los óxidos alcalinos residuales de la industria metalúrgica
Evitar la formación de depósitos de hierro en los tejidos
Desencolado de poliésteres y fibras de poliamida.
Detectar la madurez de la uva y hacer controles de calidad
Cantidad en el vino no puede superar los 300 mg/L
Conseil du Vigne et du Vin
Gran capacidad quelante
Reacción de Fenton

## Slide 11: 3. Microorganismos productores

## Slide 12: Microorganismos productores
3.1. Hongos
Penicillium luteum
  Limitación de pH no es tan crítica en subespecies de Penicillium
  El rendimiento no es tan alto y tarda más tiempo en convertir
  Concentración inicial de glucosa baja
Aspergillus niger
  Es el m.o más utilizado en la industria
  Muy sensible al pH ácido  desactiva glucosa oxidasa
Neutralización con NaOH // CaCO3 u otros  según producto
Eliminación H2O2 por catalasa
Desventaja General: no se puede trabajar en continuo  micelio
Limitar efecto

## Slide 13
3.1. Hongos
Tabla 2. Hongos productores de gluconato con aplicaciones valiosas [2].

## Slide 14
3.1. Hongos
Levadura tipo hongo
Rendimiento del 97%
Concentraciones iniciales de glucosa muy altas (~400 g/L)
Recuperación sencilla pues células libres
No se ha probado escala industrial
No hay demasiada literatura al respecto
Aureobasidium pullulans
Fig 1. Aureobasidium pullulans (A) Conidia (B) Conidiophores (C) Hyphae (D) Chlamydospore-like cells [3].
métodos continuos

## Slide 15
3.2. Bacterias
Muy sensibles a la concentración inicial de glucosa
Altos requerimientos vitaminas
Fig 2. Ruta general bacteriana para la oxidación de glucosa a ácido glucónico [2]
Tolerancia a pH ácidos
¿Por qué?  Nuevas rutas metabólicas y regímenes de producción
Gluconobacter oxydans es la bacteria más estudiada
Enzima encargada de la biotranformación distinta  Glucosa deshidrogenasa (GDH)
Oxidación glucosa por 2 rutas
  [Glucosa] < 15mM  ruta de las pentosas fosfato
  [Glucosa] > 15 mM  ruta reprimida y acumulación GA
  Oxidación directa de glucosa usando varias DH NADP-dependientes
    Cofactor PQQ
    Se obtiene ácido glucónico, ácido 2-ketoglucónico y ácido 2,5- diketoglucónico

## Slide 16
3.2. Bacterias
Acetobacter diazotrophicus
  Rendimiento alto pero menor que G. Oxydans
  Mucho más tolerante al pH
Acetobacter methalonicus
  Fuente de carbono barata  metanol
  GA producido es final de ruta  no oxidación a Ketogluconatos
Zymomonas mobilis
  Mezcla glucosa + fructosa  Transforma ácido glucónico + sorbitol
  Rendimiento cercano al 100%
  Inmovilización de las células siguen bajo estudio  escala industrial
Tabla 3. Bacterias productoras de gluconato con aplicaciones valiosas [2]

## Slide 17
3.2. Bacterias
Pseudomonas ovalis
  Rendimientos del 99%
  Mucha dependencia de la tasa de aireación.
Fig 3. Cultivo de Pseudomonas Ovalis [4].
Fig 4. Uno de las varias gluconolactonas que podemos producir [5].
Otras especies Gluconobacter y Pseudomonas tienen rutas metabólicas favorecidas  producción industrial gluconolactonas

## Slide 18: 4. Aspergillus niger

## Slide 19: Aspergillus niger
4.1. Taxonomía
Familia Aspergillus consta de 340 especies
Reproducción asexual por conidiospóras
Clasificación:
    Morfología
    Color de las conidiósporas
Algunas subespecies de Aspergillus pueden liberar micotoxinas   Registro del potencial genético y fisiológico de la cepa industrial
2 grandes secciones
Aspergillus Nigri  A. Niger
Aspergillus Flavi
    Células de Hulle
    Sclerotia
Fig 5. Morfología de estructuras reproductoras de A. Niger [6].

## Slide 20
4.1. Taxonomía
Fig 6. Taxonomía, filogenia y aplicaciones clave de especies relevantes de Aspergillus [7].

## Slide 21
4.2. Glucosa Oxidasa (GOD)
Proteína globular oxidorreductasa
2 dominios principales:
    Dominio FAD-binding
    Dominio de enlace a sustrato
Alta actividad, especificidad y estabilidad
    GOD baja tasa de reacción con otros azúcares
      Ácido glucónico muy puro sin productos 2arios
Natural en A. niger, más accesible y económica
Fig 7. Morfología y partes importantes de GOD [8].

## Slide 22
Durante la biotransformación:
GOD se auto-reduce retirando 2H+ de la glucosa aldehído C1.
Forma reducida de GOD oxidada por O2  H2O2 H2O + O2
4.2. Glucosa Oxidasa (GOD)
En realidad, se genera un producto intermedio
catalasa
Glucono-d-lactona
Ácido glucónico
Equilibrio dependiente de la hidratación y la deshidratación
H2O
Fig 8. Reacción de biotransformación de la glucosa a GA [9].

## Slide 23
Fig 9. Ruta metabólica general del ácido glucónico partiendo de glucosa en hongos [2]
4.2. Glucosa Oxidasa (GOD)

## Slide 24: 5. Producción industrial de ácido glucónico

## Slide 25: Producción industrial de ácido glucónico
Valoración opciones productivas
Tratamientos previos
Fermentación
Separación
Purificación
Downstream
Upstream
Una vez separado, concentrar
Depende de la aplicación
Retirar líquido  obtener cristales de GA/sodio
Efluente heterogéneo
Separar GA de productos 2arios y residuos
Valorar las opciones de m.o, sustrato, técnica fermentativa y unidades del downstream
Medio y condiciones de fermentación
Factores que afectan a la producción
Neutralización simultánea
Fase propia de sustratos heterogéneos
Se pretrata para retirar elementos traza o metales que afecten
Clarificación, sacarificación, licuefacción

## Slide 26
5.1. Qué podemos producir y cómo
Ácido glucónico, gluconolactonas o sales derivadas
Sales derivadas: GA-hierro, GA-calcio y GA-sodio
Más aplicaciones
Menor tiempo de fermentación
Neutralización más eficaz
Más producido
Qué producir
Cómo producir
SmF: Fermentación sumergida aireada con A. Niger
SSF: Fermentación superficial en estado sólido con A. Niger
Mucha literatura y experiencia
Buen rendimiento  95-98%
Discontinuo  micelio
Semicontinuo
Mejor rendimiento  ~100%
Downstream más simple
Menos requerimientos de O2
Poca literatura al respecto

## Slide 27
5.2. Tratamientos previos (Upstream)
Producción cara  restringe aplicaciones  Abaratar costes
Sustituir fuente carbono por fuentes heterogéneas
Melazas caña azúcar
Mosto de uva
Mejores rendimientos
Deben ser clarificadas  elementos traza y metales pesados
Otros pretratamientos: sacarificación y licuefacción
Inhibir crecimiento
Dificulta downstream
Método del ferrocianuro potásico (HFC)  K4Fe(CN)6

## Slide 28
Dilución
Filtración
Clarificación
Esterilización
Agua
Melazas
Agua
Precipitados
Fermentación
Fig 10. Diagrama del upstream

## Slide 29: 5.3. Fermentación
Condiciones fermentación | Otras cepas posibles
[O2]ini = 200–300 g/L | A. Niger ORS-4.410
30C | A. Niger CCM8004
pH = 6.5 | A. Niger AN151
Vel_aire_ini=0.15vvm | Pseudomonas Ovalis
Vel_aire_fin = 1vvm | G. Oxydans NBIMCC
Fermentadores agitados sumergido  viscosidad
Solución  morfología cultivo pellet
[O2] centro pellet  recurrimos aireación + agitación
Etapa Crecimiento pH = 6.5  Etapa Productiva pH = 5.5.
  pH baja al liberar GA + H2O2  + NaOH progres.  Inactiva GOD a pH 3
Etapa Productiva GA (max) = Etapa Productiva GOD (max)  Parámetros similares
η 90-98%  baja 2-4% tras el downstream
Otras cepas viables: depende producto, fuente de C, regimen producción...
Factores
Temperatura
Tasa de aireación
[Glucosa] (ini)
[Mg] & [P]
Espuma
5. Producción industrial de ácido glucónico
Fermentador:
Efecto del pH:

## Slide 30
Fermentación
Licor con GA-sodio
(a downstream)
Fig 11. Diagrama de la fermentación
5.3. Fermentación
Melazas pretratadas
Nutrientes
Neutralización NaOH

## Slide 31
5.4. Downstream
El downstream varía en función
Reto: downstream sostenible  Más difícil a más pureza
 Uso fuentes de carbono heterogéneas
Fuente de carbono
Método de fermentación
Microorganismo usado
 Muchas unidades operando + costes asociados
Unidades operativas de la separación:
  Filtración  micelio
  Nanofiltración  impurezas y productos secundarios
  Decoloración  columna de carbón activado
El downstream no varía demasiado si variamos la sal a producir

## Slide 32
Filtración
Decoloración
Nanofiltración
Efluente del fermentador
Carbón activado
Color
Impurezas
GA-Sodio (liq)
Purificación
Micelio
Impurezas
Fig 12. Diagrama de la separación
5.3. Separación (Downstream)
Neutralización
NaOH

## Slide 33
Evaporación
Cristalización
Secado
Separación
Solución acuosa
GA-Sodio
Agua
Agua
5.4. Purificación (Downstream)
Fig 13. Diagrama de la purificación
Unidades operativas de la purificación:
  4. Evaporación  concentramos en casi el 50% el caldo
  Cristalización  concentramos los sólidos en cristales que separamos del caldo restante
  Secado  se retira el agua restante de los cristales
Cristales GA-sodio

## Slide 34: 6. Conclusión

## Slide 35
Conclusión
Incremento sostenido de la producción, fomentado por biotransformaciones
El método más extendido y con mayor productividad volumétrica es SmF empleando A. Niger como m.o fermentador
La enzima glucosa oxidasa es la enzima clave que cataliza la reacción glucosa  GA
Mejoras futuras:
  Fuentes de nutrientes alternativas más baratas  metanol, melazas, mostos...
  Screening e ingeniería genética sobre microorganismos conocidos y por conocer
  Nuevas técnicas fermentativas  SSF, inmovilización celular o enzimática, airlift…
  Nuevos regímenes de producción  régimen continuo con bacterias o A. Pullulans
  Nuevas tecnologías de downstream  membranas a medida, disolventes sostenibles, biorremediación
  Simular y modelizar los procesos  SuperPro Designer y ASPEN Hysys

## Slide 36: Gracias
Álvaro Moreno Sevilla
Producción Industrial de Ácido Glucónico
2022 / 2023

## Slide 37: referencias
Ramachandran, S., Fontanille, P., Pandey, A., & Larroche, C. (2006). Gluconic acid: properties, applications and microbial production. Food Technology & Biotechnology, 44(2)
Ma Y, Li B, Zhang X, Wang C and Chen W (2022) Production of Gluconic Acid and Its Derivatives by Microbial Fermentation: Process Improvement Based on Integrated Routes. Front. Bioeng. Biotechnol. 10:864787. doi: 10.3389/fbioe.2022.864787
Abdulwehab, Sohair & El-Nagerabi, Saifeldin & Elshafie, Abdulqadir. (2015). Leguminicolous fungi associated with some seeds of Sudanese legumes. Biodiversitas. 16. 269-280.
https://fineartamerica.com/featured/2-pseudomonas-putida-dennis-kunkel-microscopyscience-photo-library.html
https://www.fishersci.es/shop/products/gluconolactone-99-thermo-scientific/10461481
Barros Correia, A. C. R., Barbosa, R. N., Frisvad, J. C., Houbraken, J., & Souza-Motta, C. M. (2020). The polyphasic re-identification of a Brazilian Aspergillus section Terrei collection led to the discovery of two new species. Mycological Progress, 19(9), 885–903. doi:10.1007/s11557-020-01605-4
Park, H. S., Jun, S. C., Han, K. H., Hong, S. B., & Yu, J. H. (2017). Diversity, application, and synthetic biology of industrially important Aspergillus fungi. Advances in applied microbiology, 100, 161-202.
https://www.pianetachimica.it/mol_mese/mol_mese_2006/05_GlucosioOx/GlucosioOx_1_ita.htm
Bankar, S. B., Bule, M. V., Singhal, S. R. & Ananthanarayan, L. (2009). Glucose oxidase - An overview. Biotechnology Advances. 27(4), 489-501